## Slide 1: OpenCV计算机视觉基础教程
Python版 慕课版
主讲教师：***

## Slide 2: 第5章 边缘和轮廓
本章主要内容：
边缘检测
图像轮廓
霍夫变换
实验

## Slide 3: 5.1.1 Laplacian边缘检测
Laplacian（拉普拉斯）边缘检测使用图像矩阵与拉普拉斯核进行卷积运算，其本质是计算图像中任意一点与其在水平方向和垂直方向上4个相邻点平均值的差值。常用的拉普拉斯核如下。
cv2.Laplacian()函数用于实现Laplacian边缘检测，其基本格式如下。
dst=cv2.Laplacian(src,ddepth[,ksize[,scale[,delta[,borderType]]]])
参数说明如下。
dst表示边缘检测结果图像。
src为原图像。
ddepth为目标图像的深度。
ksize为用于计算二阶导数滤波器的系数，必须为正数且为奇数。
scale为可选比例因子。
delta为添加到边缘检测结果中的可选增量值。
borderType为边界值类型。

## Slide 4
示例代码如下。
#test5-1.py：拉普拉斯边缘检测
import cv2
img=cv2.imread('bee.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
img2=cv2.Laplacian(img,cv2.CV_8U) #边缘检测
cv2.imshow('Laplacian',img2) #显示结果

## Slide 5: 5.1.2 Sobel边缘检测
Sobel边缘检测将高斯滤波和微分结合起来执行图像卷积运算，其结果具有一定的抗噪性。cv2.Sobel()函数用于实现Sobel边缘检测，其基本格式如下。
dst=cv2.Sobel(src,depth,dx,dy[,ksize[,scale[,delta[,borderType]]]])
参数说明如下。
dst表示边缘检测结果图像。
src为原图像。
depth为目标图像的深度。
dx为导数x的阶数。
dy为导数y的阶数。
ksize为扩展的Sobel内核的大小，必须是1、3、5或7。
scale为计算导数的可选比例因子。
delta为添加到边缘检测结果中的可选增量值。
borderType为边界值类型。
示例代码如下。
#test5-2.py：Sobel边缘检测
import cv2
img=cv2.imread('bee.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
img2=cv2.Sobel(img,cv2.CV_8U,0,1) #边缘检测
cv2.imshow('Sobel',img2) #显示结果

## Slide 6: 5.1.3 Canny边缘检测
Laplacian边缘检测和Sobel边缘检测都是通过卷积运算来计算边缘，它们的算法比较简单，因此结果可能会损失过多的边缘信息或有很多的噪声。Canny边缘检测的算法更复杂，它包含下列5个步骤。
（1）使用高斯滤波去除图像噪声。
（2）使用Sobel核进行滤波，计算梯度。
（3）在边缘使用非最大值抑制。
（4）对检测出的边缘使用双阈值以去除假阳性。
（5）分析边缘之间的连接性，保留真正的边缘，消除不明显的边缘。
cv2.Canny()函数用于实现Canny边缘检测，其基本格式如下。
dst=cv2.Canny(src,threshold1,threshold2[,apertureSize[,L2gradient]])
参数说明如下。
dst表示边缘检测结果图像。
src为原图像。
threshold1为第1阈值。
threshold2为第2阈值。
apertureSize为计算梯度时使用的Sobel核大小。
L2gradient为标志。

## Slide 7
示例代码如下。
#test5-3.py：Canny边缘检测
import cv2
img=cv2.imread('bee.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
img2=cv2.Canny(img,200,300) #边缘检测
cv2.imshow('Canny',img2) #显示结果

## Slide 8: 5.2 图像轮廓
本节主要内容：
查找轮廓
绘制轮廓
轮廓特征

## Slide 9: 5.2.1 查找轮廓
cv2.findContours()函数用于从二值图像中查找图像轮廓，其基本格式如下。
contours,hierarchy=cv2.findContours(image,mode,method[,offset])
参数说明如下。
contours为返回的轮廓。
hierarchy为返回的轮廓的层次结构。
image为原图像。
mode为轮廓的检索模式。
method为轮廓的近似方法。
offset为每个轮廓点移动的可选偏移量。

## Slide 10
示例代码如下。
#test5-4.py：查找轮廓
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shapes.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #查找轮廓
print('轮廓：',c)
print('轮廓类型：',type(c))
print('轮廓个数：',len(c))
print('层次：',h)
print('层次类型：',type(h))
for n in(range(3)):
img3=np.zeros(img.shape, np.uint8)+255 #按原图大小创建一幅白色图像
cv2.polylines(img3,[c[n]],True,(255,0,0),2) #绘制轮廓
cv2.imshow('%s' % n,img3) #显示轮廓图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 11
1．cv2.findContours()函数返回结果
cv2.findContours()函数返回一个list对象，保存了轮廓数组。轮廓数组的每个元素都是一个表示轮廓的array对象；返回的轮廓层次是一个numpy.ndarray对象。
2．轮廓层次
根据轮廓的嵌套关系，可将轮廓之间的层次关系分为父级和子级，外部的轮廓为父级，内部的轮廓为子级。例如，图5-4所示的轮廓1是轮廓2的父级，轮廓0和轮廓1同级。
cv2.findContours()函数返回的轮廓层次中，numpy.ndarray对象中的每个元素表示的层次关系格式为：[下一个轮廓 前一个轮廓 第一个子级轮廓 父级轮廓]。例如，[-1 0 2 -1]中，-1表示不存在对应的轮廓，前一个轮廓在轮廓数组中的序号为0，第一个子级轮廓在轮廓数组中的序号为2。
3．轮廓的检索模式
cv2.findContours()函数中的mode参数用于设置轮廓的检索模式，不同检索模式下函数返回的轮廓有所不同。mode参数可设置为下列常数。
cv2.RETR_LIST：仅检索所有轮廓，不创建任何父子关系。
cv2.RETR_EXTERNAL：仅检索所有的外部轮廓，不包含子级轮廓。
cv2.RETR_CCOMP：检索所有轮廓并将它们排列为2级层次结构，所有的外部轮廓为1级，所有的子级轮廓为2级。
cv2.RETR_TREE：检索所有轮廓并创建完整的层次列表，如父级、子级、孙子级等。
4．轮廓的近似方法
cv2.findContours()函数中的method参数用于设置轮廓的近似方法，它用于决定如何确定轮廓包含的像素点。method参数可设置为下列常数。
cv2.CHAIN_APPROX_NONE：存储所有轮廓点，轮廓的任意两个相邻点是水平、垂直或对角线上的邻居。
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE：只保存水平、垂直和对角线的端点。
cv2.CHAIN_APPROX_TC89_L1：应用Teh-Chin链逼近算法中的一种确定轮廓点。

## Slide 12: 5.2.2 绘制轮廓
cv2.drawContours()函数用于绘制轮廓，其基本格式如下。
image=cv2.drawContours(image,contours,contourIdx,color
[,thickness[,lineType[,hierarchy[,maxLevel[,offset]]]]])
参数说明如下。
image为在其中绘制轮廓的图像。
contours为要绘制的轮廓。
contourIdx为要绘制的轮廓的索引，大于或等于0时绘制对应的轮廓，负数（通常为-1）表示绘制所有轮廓。
color为轮廓颜色，颜色为BGR格式。
thickness为可选参数，表示绘制轮廓时画笔的粗细。
lineType为可选参数，表示绘制轮廓时使用的线型。
hierarchy为可选参数，对应cv2.findContours()函数返回的轮廓层次。
maxLevel为可选参数，表示可绘制的最大轮廓层次深度。
offset为可选参数，表示绘制轮廓的偏移位置。

## Slide 13
示例代码如下。
#test5-5.py：绘制轮廓
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shapes.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #查找轮廓
img3=np.zeros(img.shape, np.uint8)+255 #按原图大小创建一幅白色图像
img3=cv2.drawContours(img3,c,-1,(0,0,255),2) #绘制轮廓
cv2.imshow('Contours',img3) #显示轮廓图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 14: 5.2.3 轮廓特征
1．轮廓的矩
轮廓的矩包含了轮廓的各种几何特征，如面积、位置、角度、形状等。
cv2.moments()函数用于返回轮廓的矩，其基本格式如下。
ret=cv2.moments(array[,binaryImage])
参数说明如下。
ret为返回的轮廓矩，是一个字典对象。大多数矩的含义比较抽象，但其中的零阶矩（m00）表示轮廓的面积。
array为表示轮廓的数组。
binaryImage值为True时，会将array对象中的所有非0值设置为1。

## Slide 15
示例代码如下。
#test5-6.py：轮廓的矩
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape2.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #查找轮廓
img3=np.zeros(img.shape, np.uint8)+255 #按原图大小创建一幅白色图像
img3=cv2.drawContours(img3,c,-1,(0,0,255),2) #绘制轮廓
cv2.imshow('Contours',img3) #显示轮廓图像
for n in range(len(c)):
m=cv2.moments(c[n])
print('轮廓%s的矩：'%n,m) #输出轮廓矩
print('轮廓%s的面积：'%n,m['m00']) #输出轮廓面积
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 16
2．轮廓的面积
cv2.contourArea()函数用于返回轮廓面积，其基本格式如下。
ret=cv2.contourArea(contour[,oriented])
参数说明如下。
ret为返回的面积。
contour为轮廓。
oriented为可选参数。其参数值为True时，返回值的正与负表示轮廓是顺时针还是逆时针；参数值为False（默认值）时，函数返回值为绝对值。
示例代码如下。
#test5-7.py：轮廓面积
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape2.jpg') #读取图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #查找轮廓
for n in range(len(c)):
m=cv2.contourArea(c[n]) #计算轮廓面积
print('轮廓%s的面积：'%n,m) #输出轮廓面积

## Slide 17
3．轮廓的长度
cv2.arcLength()函数用于返回轮廓的长度，其基本格式如下。
ret=cv2.arcLength(contour,closed)
参数说明如下。
ret为返回的长度。
contour为轮廓。
closed为布尔值，为True时表示轮廓是封闭的。
示例代码如下。
#test5-8.py：轮廓长度
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape2.jpg') #读取图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #查找轮廓
for n in range(len(c)):
m=cv2.arcLength(c[n],True) #计算轮廓长度
print('轮廓%s的长度：'%n,m) #输出轮廓长度

## Slide 18
4．轮廓的近似多边形
cv2.approxPolyDP()函数用于返回轮廓的近似多边形，其基本格式如下。
ret=cv2.approxPolyDP(contour,epsilon,closed)
参数说明如下。
ret为返回的近似多边形。
contour为轮廓。
epsilon为精度，表示近似多边形接近轮廓的最大距离。
closed为布尔值，为True时表示轮廓是封闭的。

## Slide 19
示例代码如下。
#test5-9.py：轮廓的近似多边形
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape3.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #查找轮廓
ep=[0.1,0.05,0.01]
arcl=cv2.arcLength(c[0],True) #计算轮廓长度
print(arcl)
img3=np.zeros(img.shape, np.uint8)+255 #按原图大小创建一幅白色图像
img3=cv2.drawContours(img3,c,-1,(0,0,255),2) #绘制轮廓
for n in range(3):
eps=ep[n]*arcl
img4=img3.copy()
app=cv2.approxPolyDP(c[0],eps,True) #获得近似多边形
img4=cv2.drawContours(img4,[app],-1,(255,0,0),2) #绘制近似轮廓
cv2.imshow('appro %.2f' % ep[n],img4) #显示轮廓图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 20
5．轮廓的凸包
cv2.convexHull()函数用于返回轮廓的凸包，其基本格式如下。
hull=cv2.convexHull(contour[,clockwise[,returnPoints]])
参数说明如下。
hull为返回的凸包，是一个numpy.ndarray对象，包含了凸包的关键点。
contour为轮廓。
clockwise为方向标记，为True时，凸包为顺时针方向；为False（默认值）时，凸包为逆时针方向。
returnPoints为True（默认值）时，返回的hull中包含的是凸包关键点的坐标；为False时，返回的是凸包关键点在轮廓中的索引。

## Slide 21
示例代码如下。
#test5-10.py：轮廓的凸包
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape3.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #计算轮廓
img3=np.zeros(img.shape, np.uint8)+255 #按原图大小创建一幅白色图像
img3=cv2.drawContours(img3,c,-1,(0,0,255),2) #绘制轮廓
hull = cv2.convexHull(c[0]) #计算凸包
print('returnPoints=True时返回的凸包：\n ',hull)
hull2 = cv2.convexHull(c[0],returnPoints=False)
print('returnPoints=False时返回的凸包：\n ',hull2)
cv2.polylines(img3,[hull],True,(255,0,0),2) #绘制凸包
cv2.imshow('Convex Hull',img3) #显示轮廓图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 22
6．轮廓的直边界矩形
轮廓的直边界矩形是指可容纳轮廓的矩形，且矩形的两条边必须是水平的。直边界矩形不一定是面积最小的边界矩形。
cv2.boundingRect()函数用于返回轮廓的直边界矩形，其基本格式如下。
ret=cv2.boundingRect(contour)
参数说明如下。
ret为返回的直边界矩形，它是一个四元组，其格式为(矩形左上角x坐标,矩形左上角y坐标,矩形的宽度,矩形的高度)。
contour为用于计算直边界矩形的轮廓。

## Slide 23
示例代码如下。
#test5-11.py：轮廓的直边界矩形
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape4.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)#计算轮廓
img3=np.zeros(img.shape, np.uint8)+255 #按原图大小创建一幅白色图像
cv2.drawContours(img3,c,-1,(0,0,255),2) #绘制轮廓
ret=cv2.boundingRect(c[0]) #计算直边界矩形
print('直边界矩形：\n',ret)
pt1=(ret[0],ret[1])
pt2=(ret[0]+ret[2],ret[1]+ret[3])
cv2.rectangle(img3,pt1,pt2,(255,0,0),2) #绘制直边界矩形
cv2.imshow('Rectangle',img3) #显示结果图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 24
7．轮廓的旋转矩形
轮廓的旋转矩形是指可容纳轮廓的面积最小的矩形。cv2.minAreaRect()函数用于返回轮廓的旋转矩形，其基本格式如下。
box=cv2.minAreaRect(contour)
参数说明如下。
box为返回的旋转矩形，它是一个三元组，其格式为((矩形中心点x坐标,矩形中心点y坐标),(矩形的宽度,矩形的高度),矩形的旋转角度)。
contour为用于计算矩形的轮廓。
cv2.minAreaRect()函数的返回结果不能直接用于绘制旋转矩形，可用cv2.boxPoints()函数将其转换为矩形的顶点坐标，其基本格式如下。
points=cv2.boxPoints(box)
参数说明如下。
points为返回的矩形顶点坐标，坐标数据为浮点数。
box为cv2.minAreaRect()函数返回的矩形数据。

## Slide 25
示例代码如下。
#test5-12.py：轮廓的旋转矩形
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape4.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #计算轮廓
img3=np.zeros(img.shape, np.uint8)+255 #按原图大小创建一幅白色图像
cv2.drawContours(img3,c,-1,(0,0,255),2) #绘制轮廓
ret=cv2.minAreaRect(c[0]) #计算最小矩形
rect=cv2.boxPoints(ret) #计算矩形顶点
rect=np.int0(rect) #转换为整数
cv2.drawContours(img3,[rect],0,(255,0,0),2) #绘制旋转矩形
cv2.imshow('Rectangle',img3) #显示结果图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 26
8．轮廓的最小外包圆
cv2.minEnclosingCircle()函数用于返回可容纳轮廓的最小外包圆，其基本格式如下。
center,radius=cv2.minEnclosingCircle(contour)
参数说明如下。
center为圆心。
radius为半径。
contour为用于计算最小外包圆的轮廓。

## Slide 27
示例代码如下。
#test5-13.py：轮廓的最小外包圆
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape4.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #计算轮廓
img3=np.zeros(img.shape, np.uint8)+255 #按原图大小创建一幅白色图像
cv2.drawContours(img3,c,-1,(0,0,255),2) #绘制轮廓
(x,y),radius=cv2.minEnclosingCircle(c[0]) #计算最小外包圆
center = (int(x),int(y))
radius = int(radius)
cv2.circle(img3,center,radius,(255,0,0),2) #绘制最小外包圆
cv2.imshow('Circle',img3) #显示结果图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 28
9．轮廓的拟合椭圆
cv2.fitEllipse()函数用于返回轮廓的拟合椭圆，其基本格式如下。
ellipse=cv2.fitEllipse(contour)
参数说明如下。
ellipse为返回的椭圆。
contour为用于计算拟合椭圆的轮廓。
示例代码如下。
#test5-14.py：轮廓的拟合椭圆
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape4.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #计算轮廓
img3=np.zeros(img.shape, np.uint8)+255 #按原图大小创建一幅白色图像
cv2.drawContours(img3,c,-1,(0,0,255),2) #绘制轮廓
ellipse = cv2.fitEllipse(c[0]) #计算拟合椭圆
cv2.ellipse(img3,ellipse,(255,0,0),2) #绘制拟合椭圆
cv2.imshow('ellipse',img3) #显示结果图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 29
10．轮廓的拟合直线
cv2.fitLine()函数用于返回轮廓的拟合直线，其基本格式如下。
line=cv2.fitLine(contour,distType,param,reps,aeps)
参数说明如下。
line为返回的拟合直线。
contour为用于计算拟合直线的轮廓。
distType为距离类型参数，决定如何计算拟合直线，可设置为下列常量。
  cv2.DIST_USER：用户自定义距离。
  cv2.DIST_L1：用2个点的坐标计算距离，公式为|x1-x2|+|y1-y2|。
  cv2.DIST_L2：欧氏距离（两点间的直线距离）。
  cv2.DIST_C：用2个点的坐标计算距离，公式为max(|x1-x2|,|y1-y2|)。
  cv2.DIST_L12：用1个点的坐标计算距离，公式为2(sqrt(1+x*x/2)-1)。
  cv2.DIST_FAIR：用 1 个点的坐标计算距离，公式为c^2(|x|/c-log(1+|x|/c))，c=1.3998。
  cv2.DIST_WELSCH：用1个点的坐标计算距离，公式为c^2/2(1-exp(-(x/c)^2))，c=2.9846。
  cv2.DIST_HUBER：用 1 个点的坐标计算距离，公式为|x|<c?x^2/2:c(|x|-c/2)，c=1.345。
param为距离参数，与距离类型参数有关；其设置为0时，函数将自动选择最优值。
reps为计算拟合直线需要的径向精度，通常设置为0.01。
aeps为计算拟合直线需要的角度精度，通常设置为0.01。

## Slide 30
示例代码如下。
#test5-15.py：轮廓的拟合直线
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape4.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)#计算轮廓
img3=np.zeros(img.shape, np.uint8)+255 #按原图大小创建一幅白色图像
cv2.drawContours(img3,c,-1,(0,0,255),2) #绘制轮廓
rows,cols = img.shape[:2]
[vx,vy,x,y] = cv2.fitLine(c[0], cv2.DIST_L2,0,0.01,0.01) #计算拟合直线
lefty = int((-x*vy/vx) + y)
righty = int(((cols-x)*vy/vx)+y)
cv2.line(img3,(cols-1,righty),(0,lefty),(255,0,0),2) #绘制拟合直线
cv2.imshow('FitLine',img3) #显示结果图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 31
11．轮廓的最小外包三角形
cv2.minEnclosingTriangle()函数用于返回可容纳轮廓的最小外包三角形，其基本格式如下。
retval,triangle=cv2.minEnclosingTriangle(contour)
参数说明如下。
retval为最小外包三角形的面积。
triangle为最小外包三角形。
contour为用于计算最小外包三角形的轮廓。
示例代码如下。
#test5-16.py：轮廓的最小外包三角形
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape4.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
ret,img2=cv2.threshold(gray,125,255,cv2.THRESH_BINARY) #二值化阈值处理
c,h=cv2.findContours(img2,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #计算轮廓
img3=np.zeros(img.shape, np.uint8)+255 #按原图大小创建一幅白色图像
cv2.drawContours(img3,c,-1,(0,0,255),2) #绘制轮廓
retval,triangle=cv2.minEnclosingTriangle(c[0]) #计算最小外包三角形
triangle=np.int0(triangle)
cv2.polylines(img3,[triangle],True,(255,0,0),2) #绘制最小外包三角形
cv2.imshow('Triangle',img3) #显示结果图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 32: 5.3 霍夫变换
本节主要内容：
霍夫直线变换
霍夫圆线变换

## Slide 33: 5.3.1 霍夫直线变换
cv2.HoughLines()函数利用霍夫变换算法检测图像中的直线，其基本格式如下。
lines=cv2.HoughLines(image,rho,theta,threshold)
参数说明如下。
lines为返回的直线。
image为原图像，必须是8位的单通道二值图像，通常会在霍夫变换之前，对图像执行阈值处理或Canny边缘检测。
rho为距离的精度（以像素为单位），通常为1。
theta为角度的精度，通常使用π/180°，表示搜索所有可能的角度。
threshold为阈值，值越小，检测出的直线越多。

## Slide 34
示例代码如下。
#test5-17.py：霍夫直线
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape6.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
edges=cv2.Canny(gray,50,150,apertureSize =3) #执行边缘检测
lines=cv2.HoughLines(edges,1,np.pi/180,150) #霍夫直线变换
img3=img.copy()
for line in lines: #逐条绘制直线
rho,theta=line[0]
a=np.cos(theta)
b=np.sin(theta)
x0, y0 = a*rho, b*rho
pt1 = ( int(x0+1000*(-b)), int(y0+1000*(a)) ) #计算直线端点
pt2 = ( int(x0-1000*(-b)), int(y0-1000*(a)) ) #计算直线端点
cv2.line(img3, pt1, pt2, (0,0,255), 2) #绘制直线
cv2.imshow('HoughLines',img3) #显示结果图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 35
cv2.HoughLinesP()函数利用概率霍夫变换算法来检测图像中的直线，其基本格式如下。
lines=cv2.HoughLinesP(image,rho,theta,threshold[,minLineLength[,maxLineGap]])
参数说明如下。
lines为返回的直线。
image为原图像，必须是8位的单通道二值图像，通常会在霍夫变换之前，对图像执行阈值处理或Canny边缘检测。
rho为距离的精度（以像素为单位），通常为1。
theta为角度的精度，通常使用π/180°，表示搜索所有可能的角度。
threshold为阈值，值越小，检测出的直线越多。
minLineLength为可接受的直线的最小长度，默认值为0。
maxLineGap为共线线段之间的最大间隔，默认值为0。

## Slide 36
示例代码如下。
#test5-18.py：概率霍夫直线
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape6.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
edges = cv2.Canny(gray,50,150,apertureSize =3) #执行边缘检测
lines=cv2.HoughLinesP(edges,1,np.pi/180,1,
minLineLength=100,maxLineGap=10) #概率霍夫直线变换
img3=img.copy()
for line in lines: #逐条绘制直线
x1,y1,x2,y2=line[0]
cv2.line(img3, (x1,y1), (x2,y2), (0,0,255), 2) #绘制直线
cv2.imshow('HoughLines',img3) #显示结果图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 37: 5.3.2 霍夫圆变换
cv2.HoughCircles()函数利用霍夫变换查找图像中的圆，其基本格式如下。
circles=cv2.HoughCircles(image,method,dp,minDist
[param1[,param2[,minRadius[,maxRadius]]]])
参数说明如下。
circles为返回的圆。
image为原图像，必须是8位的单通道二值图像。
method为查找方法，可设置为cv2.HOUGH_GRADIENT和cv2.HOUGH_GRADIENT _ALT。
dp 为累加器分辨率，它与图像分辨率成反比。例如，如果dp=1，则累加器与输入图像的分辨率相同；如果dp =2，则累加器的宽度和高度是输入图像的一半。
minDist为圆心间的最小距离。
param1为对应Canny边缘检测的高阈值（低阈值是高阈值的一半），默认值为100。
param2为圆心位置必须达到的投票数，值越大，检测出的圆越少，默认值为100。
minRadius为最小圆半径，半径小于该值的圆不会被检测出来。其默认值为0，此时不起作用。
maxRadius为最大圆半径，半径大于该值的圆不会被检测出来。其默认值为0，此时不起作用。

## Slide 38: 5.3.2 霍夫圆变换
示例代码如下。
#test5-19.py：霍夫圆
import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('shape6.jpg') #读取图像
cv2.imshow('original',img) #显示原图像
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #将其转换为灰度图像
edges=cv2.Canny(gray,50,150,apertureSize =3) #执行边缘检测
circles= cv2.HoughCircles(edges,cv2.HOUGH_GRADIENT,1,50, param2=30,minRadius=10,maxRadius=40) #检测圆
circles = np.uint16(np.around(circles))
img2=img.copy()
for i in circles[0,:]:
cv2.circle(img2,(i[0],i[1]),i[2],(255,0,0),2) #画圆
cv2.circle(img2,(i[0],i[1]),2,(0,0,255),3) #画圆心
cv2.imshow('circles',img2) #显示结果图像
cv2.waitKey(0) #按任意键结束等待
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口

## Slide 39: 5.4 实验
本节主要内容：
实验1：执行Canny边缘检测
实验2：查找和绘制轮廓

## Slide 40: 5.4.1 实验1：执行Canny边缘检测
1．实验目的
使用函数cv2.Canny()对图像执行Canny边缘检测操作。
2．实验内容
原图如图5-18所示，使用函数cv2.Canny()对其执行边缘检测操作。
3．实验过程
图5-18 边缘检测操作原图

## Slide 41: 5.4.2 实验2：查找和绘制轮廓
1．实验目的
掌握查找轮廓和绘制轮廓的基本方法。
2．实验内容
原图如图5-18所示，查找并绘制该图中的轮廓。
3．实验过程

## Slide 42: 谢谢观看
202X