## Slide 1: OpenCV计算机视觉基础教程
Python版 慕课版
主讲教师：***

## Slide 2: 第9章 人脸检测和识别
人脸检测是指在图像中完成人脸定位的过程。人脸识别是在人脸检测的基础上进一步判断人的身份。
本章主要内容：
人脸检测
人脸识别

## Slide 3: 9.1 人脸检测
本节主要内容：
基于Haar的人脸检测
基于深度学习的人脸检测

## Slide 4: 9.1.1 基于Haar的人脸检测
本小节使用OpenCV提供的Haar级联分类器来进行人脸检测。在OpenCV源代码中的“data\haarcascades”文件夹中包含训练好的Haar级联分类器文件，示例如下。
haarcascade_eye.xml：人眼检测。
haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml：眼镜检测。
haarcascade_frontalcatface.xml：猫脸检测。
haarcascade_frontalface_alt.xml：人脸检测。
haarcascade_frontalface_default.xml：人脸检测。
haarcascade_profileface.xml：侧脸检测。

## Slide 5
cv2.CascadeClassifier()函数用于加载分类器，其基本格式如下。
faceClassifier=cv2.CascadeClassifier(filename)
参数说明如下。
 faceClassifier为返回的级联分类器对象。
 filename为级联分类器的文件名。
级联分类器对象的detectMultiScale()方法用于执行检测，其基本格式如下。
objects=faceClassifier.detectMultiScale(image[,scaleFactor[,minNeighbors
[,flags[,minSize[,maxSize]]]]])
参数说明如下。
 objects为返回的目标矩形，矩形中为人脸。
 image为输入图像，通常为灰度图像。
 scaleFactor为图像缩放比例。
 minNeighbors为构成目标矩形的最少相邻矩形个数。
 flags在低版本的OpenCV 1.x中使用，高版本中通常省略该参数。
 minSize为目标矩形的最小尺寸。
 maxSize为目标矩形的最大尺寸。

## Slide 6
1．使用Haar级联分类器检测人脸
下面的代码使用haarcascade_frontalface_default.xml和haarcascade_eye.xml分类器检测图像中的人脸和眼睛。
#test9-1.py：使用Haar级联检测器
import cv2
img=cv2.imread('heard.jpg') #打开输入图像
gray = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #转换为灰度图像
#加载人脸检测器
face = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')
#加载眼睛检测器
eye = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_eye.xml')
faces = face.detectMultiScale(gray) #执行人脸检测
for x,y,w,h in faces:
cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2) #绘制矩形标注人脸
roi_eye = gray[y:y+h, x:x+w] #根据人脸获得眼睛的检测范围
eyes = eye.detectMultiScale(roi_eye) #在人脸范围内检测眼睛
for (ex,ey,ew,eh) in eyes: #标注眼睛
cv2.circle(img[y:y+h, x:x+w],(int(ex+ew/2),
int(ey+eh/2)),int(max(ew,eh)/2),(0,255,0),2)
cv2.imshow('face',img) #显示检测结果
cv2.waitKey(0)

## Slide 7
2．使用Haar级联分类器检测猫脸
下面的代码使用haarcascade_frontalcatface.xml分类器检测图像中的猫脸。
#test9-2.py：使用Haar级联检测器检测猫脸
import cv2
img=cv2.imread('cat.jpg') #打开输入图像
gray = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #转换为灰度图像
#加载猫脸检测器
face = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalcatface.xml')
faces = face.detectMultiScale(gray) #执行猫脸检测
for x,y,w,h in faces:
cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2) #绘制矩形标注猫脸
cv2.imshow('faces',img) #显示检测结果
cv2.waitKey(0)

## Slide 8
3．使用Haar级联分类器检测摄像头视频中的人脸
Haar级联分类器也可用于检测视频中的人脸，示例代码如下。
#test9-3.py：检测摄像头视频中的人脸
import cv2
capture = cv2.VideoCapture(0) #创建视频捕捉器对象
if not capture.isOpened:
print('不能打开摄像头')
exit(0) #不能打开摄像头时结束程序
#加载人脸检测器
face = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')
#加载眼睛检测器
eye = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_eye.xml')
while True:
ret, frame = capture.read() #读摄像头的帧
if frame is None:
break
gray = cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #转换为灰度图像
faces = face.detectMultiScale(gray) #执行人脸检测
for x,y,w,h in faces:
cv2.rectangle(frame,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2) #绘制矩形标注人脸
roi_eye = gray[y:y+h, x:x+w] #根据人脸获得眼睛的检测范围
eyes = eye.detectMultiScale(roi_eye) #在人脸范围内检测眼睛
for (ex,ey,ew,eh) in eyes: #标注眼睛
cv2.circle(frame[y:y+h, x:x+w],(int(ex+ew/2),
int(ey+eh/2)),int(max(ew,eh)/2),(0,255,0),2)
cv2.imshow('faces',frame) #显示帧
key = cv2.waitKey(30)
if key == 27: #按【Esc】键结束程序
break

## Slide 9: 9.1.2 基于深度学习的人脸检测
OpenCV的深度神经网络（Deep Neural Network，DNN）模块提供了基于深度学习的人脸检测器。DNN模块中使用了广受欢迎的深度学习框架，包括Caffe、TensorFlow、Torch和Darknet等。
OpenCV提供了两个预训练的人脸检测模型：Caffe和TensorFlow模型。
Caffe模型需加载以下两个文件。
 deploy.prototxt：定义模型结构的配置文件。
 res10_300x300_ssd_iter_140000_fp16.caffemodel：包含实际层权重的训练模型文件。
TensorFlow模型需加载以下两个文件。
 opencv_face_detector.pbtxt：定义模型结构的配置文件。
 opencv_face_detector_uint8.pb：包含实际层权重的训练模型文件。
在OpenCV源代码的“sources\samples\dnn\face_detector”文件夹中提供了模型配置文件，但未提供训练模型文件。可运行该文件夹中的download_weights.py下载上述的两个训练模型文件。

## Slide 10
使用预训练的模型执行人脸检测时主要包含下列步骤。
（1）调用cv2.dnn.readNetFromCaffe()或cv2.dnn.readNetFromTensorflow()函数加载模型，创建检测器。
（2）调用cv2.dnn.blobFromImage()函数将待检测图像转换为图像块数据。
（3）调用检测器的setInput()方法将图像块数据设置为模型的输入数据。
（4）调用检测器的forward()方法执行计算，获得预测结果。
（5）将可信度高于指定值的预测结果作为检测结果，在原图像中标注人脸，同时输出可信度作为参考。

## Slide 11
示例代码如下。
#test9-4.py：DNN人脸检测
import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
dnnnet = cv2.dnn.readNetFromCaffe("deploy.prototxt", #加载训练好的模型
"res10_300x300_ssd_iter_140000_fp16.caffemodel")
img = cv2.imread("heard.jpg") #读取图像
h, w = img.shape[:2] #获得图像尺寸
blobs = cv2.dnn.blobFromImage(img,1.0,(300,300), #创建图像的块数据
[104., 117., 123.], False, False)
dnnnet.setInput(blobs) #将块数据设置为输入数据
detections = dnnnet.forward() #执行计算，获得预测结果
faces = 0
for i in range(0, detections.shape[2]): #迭代，输出可信度高的人脸检测结果
confidence = detections[0, 0, i, 2] #获得可信度
if confidence > 0.8: #输出可信度高于80%的结果
faces += 1
box = detections[0,0,i,3:7]*np.array([w,h,w,h]) #获得人脸在图像中的坐标
x1,y1,x2,y2 = box.astype("int")
y = y1 - 10 if y1 - 10 > 10 else y1 + 10 #计算可信度输出位置
text = "%.3f"%(confidence * 100)+'%'
cv2.rectangle(img,(x1,y1),(x2,y2),(255,0,0),2) #标注人脸范围
cv2.putText(img,text, (x1+20, y), #输出可信度
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.9, (0, 0, 255), 2)
cv2.imshow('faces',img)
cv2.waitKey(0)

## Slide 12: 9.2 人脸识别
本节主要内容：
EigenFaces人脸识别
FisherFaces人脸识别
LBPH人脸识别

## Slide 13: 9.2.1 EigenFaces人脸识别
EigenFaces 使用主要成分分析（Principal Component Analysis，PCA）方法将人脸数据从高维处理成低维后，获得人脸数据的主要成分信息，进而完成人脸识别。
EigenFaces人脸识别的基本步骤如下。
（1）调用cv2.face.EigenFaceRecognizer_create()方法创建EigenFaces识别器。
（2）调用识别器的train()方法用已知图像训练模型。
（3）调用识别器的predict()方法用未知图像进行识别，确认其身份。
cv2.face.EigenFaceRecognizer_create()函数的基本格式如下。
recognizer=cv2.face.EigenFaceRecognizer_create([num_components[,threshold]])
参数说明如下。
 recognizer为返回的EigenFaces识别器对象。
 num_components为分析时的分量个数；默认为0，表示根据实际输入决定。
 threshold为人脸识别时采用的阈值。

## Slide 14
EigenFaces识别器train()方法的基本格式如下。
recognizer.train(src,labels)
参数说明如下。
 src为用于训练的已知图像数组。所有图像必须为灰度图像，且大小要相同。
 labels为标签数组，与已知图像数组中的人脸一一对应，同一个人的人脸标签应设置为相同值。
EigenFaces识别器predict()方法的基本格式如下。
label,confidence=recognizer.predict(testimg)
参数说明如下。
 testimg为未知人脸图像，必须为灰度图像，且与训练图像大小相同。
 label为返回的标签值。
 confidence为返回的可信度，表示未知人脸和模型中已知人脸之间的距离。0表示完全匹配，低于5000可认为是可靠的匹配结果。

## Slide 15
示例代码如下。
#test9-5.py：EigenFaces人脸识别
import cv2
import numpy as np
img11=cv2.imread('xl11.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img12=cv2.imread('xl12.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img13=cv2.imread('xl13.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img21=cv2.imread('xl21.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img22=cv2.imread('xl22.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img23=cv2.imread('xl23.jpg',0) #打开图像，灰度图像
train_images=[img11,img12,img13,img21,img22,img23] #创建训练图像数组
labels=np.array([0,0,0,1,1,1]) #创建标签数组，0和1表示训练图像数组中人脸的身份
recognizer=cv2.face.EigenFaceRecognizer_create() #创建FisherFaces识别器
recognizer.train(train_images,labels) #执行训练操作
testimg=cv2.imread('test1.jpg',0) #打开测试图像
label,confidence=recognizer.predict(testimg) #识别人脸
print('匹配标签：',label) #输出识别结果
print('可信度：',confidence)

## Slide 16: 9.2.2 FisherFaces人脸识别
FisherFaces使用线性判别分析（Linear Discriminant Analysis，LDA）方法实现人脸识别。
FisherFaces人脸识别的基本步骤如下。
（1）调用cv2.face.FisherFaceRecognizer_create()函数创建FisherFaces识别器。
（2）调用识别器的train()方法用已知图像训练模型。
（3）调用识别器的predict()方法用未知图像进行识别，确认其身份。
在OpenCV中，cv2.face.EigenFaceRecognizer类和cv2.face.FisherFaceRecognizer类同属于cv2.face.BasicFaceRecognizer类、cv2.face.FaceRecognizer类和cv2.Algorithm类的子类，对应的xxx_create()、train()和predict()等方法的基本格式与用法相同。

## Slide 17
示例代码如下。
#test9-6.py：FisherFaces人脸识别
import cv2
import numpy as np
#读入训练图像
img11=cv2.imread('xl11.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img12=cv2.imread('xl12.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img13=cv2.imread('xl13.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img21=cv2.imread('xl21.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img22=cv2.imread('xl22.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img23=cv2.imread('xl23.jpg',0) #打开图像，灰度图像
train_images=[img11,img12,img13,img21,img22,img23] #创建训练图像数组
labels=np.array([0,0,0,1,1,1]) #创建标签数组，0和1表示训练图像数组中人脸的身份
recognizer=cv2.face.FisherFaceRecognizer_create() #创建FisherFaces识别器
recognizer.train(train_images,labels) #执行训练操作
testimg=cv2.imread('test1.jpg',0) #打开测试图像
label,confidence=recognizer.predict(testimg) #识别人脸
print('匹配标签：',label)
print('可信程度：',confidence)

## Slide 18: 9.2.3 LBPH人脸识别
LBPH算法处理图像的基本原理如下。
取像素x周围（邻域）的8个像素与其比较，像素值比像素x大的取0，否则取1。将8个像素对应的0、1连接得到一个8位二进制数，将其转换为十进制数，作为像素x的LBP值。
对图像的所有像素按相同的方法进行处理，得到整个图像的LBP图像，该图像的直方图就是图像的LBPH。
LBPH人脸识别的基本步骤如下。
（1）调用cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()函数创建LBPH识别器。
（2）调用识别器的train()方法以便使用已知图像训练模型。
（3）调用识别器的predict()方法以便使用未知图像进行识别，确认其身份。
cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()函数的基本格式如下。
recognizer= cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create([,radius[,neighbors[,grid_x[,grid_y[,threshold]]]]])
参数说明如下。
 recognizer为返回的LBPH识别器对象。
 radius为邻域的半径大小。
 neighbors为邻域内像素点的数量，默认为8。
 grid_x为将LBP图像划分为多个单元格时，水平方向上的单元格数量，默认为8。
 grid_y为将LBP图像划分为多个单元格时，垂直方向上的单元格数量，默认为8。
 threshold为人脸识别时采用的阈值。

## Slide 19
LBPH识别器train()方法的基本格式如下。
recognizer.train(src,labels)
参数说明如下。
 src为用于训练的已知图像数组。所有图像必须为灰度图像，且大小要相同。
 labels为标签数组，与已知图像数组中的人脸一一对应，同一个人的人脸标签应设置为相同值。
LBPH识别器predict()方法的基本格式如下。
label,confidence=recognizer.predict(testimg)
参数说明如下。
 testimg为未知人脸图像，必须为灰度图像，且与训练图像大小相同。
 label为返回的识别标签值。
 confidence为返回的可信程度，表示未知人脸和模型中已知人脸之间的距离。0表示完全匹配，低于50可认为是非常可靠的匹配结果。

## Slide 20
示例代码如下。
#test9-7.py：LBPH人脸识别
import cv2
import numpy as np
#读入训练图像
img11=cv2.imread('xl11.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img12=cv2.imread('xl12.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img13=cv2.imread('xl13.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img21=cv2.imread('xl21.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img22=cv2.imread('xl22.jpg',0) #打开图像，灰度图像
img23=cv2.imread('xl23.jpg',0) #打开图像，灰度图像
train_images=[img11,img12,img13,img21,img22,img23] #创建训练图像数组
labels=np.array([0,0,0,1,1,1]) #创建标签数组，0和1表示训练图像数组中人脸的身份
recognizer=cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create() #创建LBPH识别器
recognizer.train(train_images,labels) #执行训练操作
testimg=cv2.imread('test2.jpg',0) #打开测试图像
label,confidence=recognizer.predict(testimg) #识别人脸
print('匹配标签：',label)
print('可信程度：',confidence)

## Slide 21: 9.3 实验
本节主要内容：
实验1：使用Haar级联检测器
实验2：使用EigenFaces人脸识别器

## Slide 22: 9.3.1 实验1：使用Haar级联检测器
1．实验目的
进一步掌握使用Haar级联检测器检测人脸的基本方法。
2．实验内容
使用Haar级联检测器检测图9-8所示图像中的人脸。
3．实验过程

## Slide 23: 9.3.2 实验2：使用EigenFaces人脸识别器
1．实验目的
进一步掌握使用EigenFaces人脸识别器的基本方法。
2．实验内容
使用EigenFaces人脸识别器对图9-10所示的图像（两个人，每人两张人脸图像）执行模型训练，用图9-11所示的两幅人脸图像作为测试图像，完成人脸识别操作。
3．实验过程

## Slide 24: 谢谢观看
202X